# Приложение № 1 к запросу

# о предоставлении коммерческих предложений

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке сметной, рабочей документации

на систему автоматической установки пожаротушения

на объекте «Нежилое здание – лабораторный корпус»

для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)

1. Цель выполнения Работ:

1.1 Создание системы автоматической установки пожаротушения в помещении 021 на объекте учреждения:

- «Нежилое здание - лабораторный корпус» инв. № И01010004 (Приложение 1).

1.2 Разработка сметной, рабочей документации.

Разработка технической документации должна основываться на оптимальном использовании технических средств (имеющих сертификаты соответствия Госстандарта России и пожарной безопасности), обеспечивающих надежную защиту от пожара.

1.3. Тип систем:

- автоматическая установка пожаротушения (АУПТ).

1.4. Работы в себя включают:

- предпроектное обследование;

- разработка сметной документации;

- разработка рабочей документации.

1.5. Срок выполнения Работ: в течение 50 (Пятьдесят) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

1.6. Место выполнения Работ:

1.6.1. Объект «Нежилое здание - лабораторный корпус» инв. № И01010004, кадастровый номер 77:17:0000000:6433, расположенный по адресу:

г. Москва, п. Московский, пос. Института Полиомиелита, домовл. 8, кор. 17 в составе:

- подвальный этаж, помещение № 021.

1.6.2. Объект «Часть нежилого здания - основное строение» инв. № 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958, расположенный по адресу: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, двлд. 8, стр. 23, в составе:

- 1 этаж здания, помещение дежурно-диспетчерской службы (Приложение 2).

1.7. Источник финансирования - за счёт средств федерального бюджета.

2. Технические требования к проектируемым системам.

2.1. Технические решения, принимаемые при проектировании должны соответствовать требованиям федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» СТУ, ГОСТ, СНиП, СП и другому действующему законодательству, и нормативным документам.

2.2.Тип АУПТ.

2.2.1. Спроектировать систему АУПТ на базе адресно-аналогового оборудования. Система должна выполнять функции пожарной сигнализации и формировать импульс на управление системой оповещения людей о пожаре. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого объекта.

2.2.2. Предусмотреть мониторинг исполнительных элементов АУПТ и СОУЭ с помощью блоков контроля и индикации на автоматическое рабочее место, расположенное на объекте «Часть нежилого здания – основное строение» в помещении № 122 дежурно-диспетчерской службы.

2.2.3. Оборудование АУПТ и СОУЭ расположить в помещении № 021.

2.2.4. Автоматизация инженерных систем объекта при пожаре.

При возникновении пожара в защищаемом помещении и формировании сигнала «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР» АУПТ, СОУЭ должны обеспечивать:

- включение системы оповещения защищаемого объекта;

- разблокировку систем контроля и управления доступом.

2.2.5. Произвести интеграцию/сопряжение в существующую автоматическую систему противопожарной защиты объекта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

3. Технические требования к электротехнической части.

3. Проектом предусмотреть подключение систем АУПТ и СОУЭ к существующей системе электропитания и заземления здания 380/220В, в том числе:

- предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании;

- в точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала;

- точка подключения определяется совместно с представителем Заказчика во время проведения предпроектных работ;

- по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматической установки пожарной сигнализации должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- электропитание систем АУПТ, СОУЭ должно быть бесперебойным. Система резервного электропитания должна обеспечивать автономную работу в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревоги при отключенном силовом питании 220В;

- подключение запроектировать в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 06.04.2021 N 200.

4. Требования к составу рабочей документации

4.1. Состав рабочей документации:

- пояснительная записка;

- общие данные;

- назначение и состав системы АУПТ и СОУЭ;

- электрический раздел;

- мероприятия по охране труда и технике безопасности;

- требования к выполнению монтажных работ;

- условные обозначения и изображения;

- графическая часть;

- комплект рабочих чертежей;

- схема электрическая;

- схема структурная;

- планы разводок шлейфов сигнализации АУПТ;

- план расстановки оборудования;

- расчет источников электропитания;

- схема электрическая подключения технических средств АУПТ и СОУЭ в существующую систему противопожарной защиты объекта;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования, изделий и материалов.

Кроме основных технических решений данный раздел должен содержать технические требования и расчет выбора типа огнетушащего вещества и его объёмов.

4.2. При изменении законодательных и нормативных документов в области пожарной безопасности, Заказчик оставляет за собой право о внесении изменений в данные требования к техническим решениям.

4.3. При возникших разночтениях между настоящими требованиями к техническим решениям и действующими законодательными и нормативными документами в области пожарной безопасности, Подрядчик принимает решение в сторону действующих законодательных и нормативных документов, согласовав принимаемое решение с Заказчиком.

4.4. Все проектные решения согласовываются с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проекта.

4.5. Сметная и рабочая документация предоставляется в электронной форме и на бумажном носителе на проверку правильности принятых проектных решений для утверждения Заказчиком.

5. Исходные данные для разработки сметной и рабочей документаций.

5.1. Проектирование АУПТ и СОУЭ осуществлять по прилагаемым поэтажным чертежам Объектов (Приложение № 1, 2 к Техническому заданию).

5.2. При разработке сметной и рабочей документаций руководствоваться актами обследования, письмами, техническими условиями, расчетом категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и электробезопасности, иными нормативными правовыми актами (документами) законодательства Российской Федерации. Акт обследования должен быть согласован с Заказчиком.

6. Требования к составлению сметной документации.

6.1. Требования к сметной документации

6.1.1. Разработать сметную документацию, разработанную базисно-индексным методом на основание МДС от 04.08.2021г. № 421/пр в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 (в редакции 2020 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых Минстрой России на дату разработки документации.

6.1.2. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.

6.1.3. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества выполненных Работ:

7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по монтажу инженерно-технических средств защиты на объекте, а также в процессе эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок результата выполненных Работ составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных Работ.

8. Перечень документации, представляемой Подрядчиком Заказчику.

8.1. По завершению выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати Подрядчика в составе:

- Сметная документация, разработанная базисно-индексным методом на основание МДС от 04.08.2021г. № 421/пр в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 (в редакции 2020 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г., с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации. Пересчет из базисного в текущий уровень цен для определения стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ осуществляется с применением расчетных индексов пересчета, выпускаемых Минстрой России на дату разработки документации.

8.2.Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 2 экземплярах на бумажном носителе в переплетном виде и в 1 экземпляре на электронном носителе (CD или DVD или флешнакопитель) в следующих форматах:

- в формате PDF;

- в формате Excel и ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией).

- Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации.

- Прайс-листы (другие документы), подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом.

- ведомость объемов работ или дефектная ведомость;

- рабочая документация в 2-х экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде и на электронном носителе в 1-м экземпляре в формате PDF, в том числе все схемы (чертежи) формате DWG.

9. Требования к выполняемым Работам:

Подрядчик должен иметь действующее свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по подготовке проектной документации по видам работ:

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению инженерно-технических средства защиты.

При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменениями № 1).

8. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

9. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

10. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1).

11. ГОСТ Р 59638-2021. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

12. РД 78.36.002 – 99. Технические средства систем безопасности объектов. обозначения условные графические элементов систем;

13. РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. обозначения условные графические элементов связи;

14. СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

15. СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

16. Иных нормативных правовых актов (документов) законодательства Российской Федерации для данного вида Работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Объект Нежилое здание - лабораторный корпус» (инв. № И01010004, кадастровый номер 77:17:0000000:6433), расположенный по адресу: г. Москва, п. Московский, пос. Институт Полиомиелита, двлд. 8, кор. 17.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Объект «Часть нежилого здания - основное строение» (инвентарный номер 00-000103, кадастровый номер 77:17:0000000:3958), расположенный по адресу: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, двлд. 8, стр. 23, в составе:

- 1 этаж здания, помещение дежурно-диспетчерской службы